## Slide 1: Memory for Sword

## Slide 2: SRAM For SWORD：CY7C1061DV33
16-Mbit(1M×16) Static
220=1M WORD
Word=16bit
三态
三态
Notes: 3片，1M×16b
SWORD-V2版(紫金港)：BHE/BLE、OE、WE、CE1/CE2信号三个芯片6Bbte同时控制。影响写操作，需读回写。
SWORD-V4版(玉泉)：BHE/BLE、OE、WE、CE1/CE2信号3个芯片6B可分别控制。可分别写。

## Slide 3: SWORD Onboard memory-SRAM
Memory Organization：
  CY7C1061DV33×3 for 1M×48bit(6MB)

## Slide 4: Other Memory for SWORD-NOR Flash
S29GL128S10TFI010
128 Mbit
16 Mbyte
223=8M Word
A22 ~ A0
Word = 16bit
Notes: NOR flash: 成本高，密度地，可靠性高

## Slide 5: SWORD Onboard memory-NOR Flash
Memory Organization：
  S29GL128S10TFI010×2 for 8M×32bit(32MB)
读写时序不同请查阅入册

## Slide 6: DDR3 For SWORD：MT41J128M16JT
231(128M×16bit=227+4bit)memory Cell，8 BANK，there are 17 address line。
A13~A0
A9~A0
BA2~BA0
214=16384
128×128=27×27
27=23×24
=24
23BANK
214=row
23
128/27Column
Word=16bit
227=128M Word
17位
Notes: 231(128M×16bit=227+4bit)个存储单元(Cell)，分成8个BANK，共有17根地址线。地址线作为行地址输入时分为二组，其中A13~A0控制行阵列选择(8个128×128二维单元)和BA2~BA0控制BANK选择，由RAS控制信号锁存；地址线作为列地址时只用了10根列地址线(A9~A0)，也分为二组，由CAS信号控制锁存)。
每一个BANK由16384(214)个128×128的二维Cell阵列构成，由14根行地址线A13~A0选择，形成由228个Cell组成的三维立体阵列（16384×128×128），共有8个三维立体阵列(BANK)，由行地址线BA2~BA0选择，芯片内部阵列总计231个Cell。
行地址A13~A0每次选中所有BANK中的一个二维Cell阵列(128×128)，并由BA2~BA0选用其中的一个128×128Cell阵列。选中的二维阵列由列地址A9~A3选中其中的一列(128Cell)，与FIFO读缓冲器或数据接口模块连接。若是读操作，读出到FIFO读缓冲器，再由列地址A2~A0控制每次输出16位；若是写操作，从128位输入接口模块选择16位写入。

## Slide 7: MT41J128M16JT Logical Structure
231(128M×16bit=227+4bit)个存储单元(Cell)，分成8个BANK，共有17根地址线。
地址线作为行地址输入时分为二组，其中A13~A0控制行阵列选择(8个128×128二维单元),和BA2~BA0控制BANK选择，由RAS控制信号锁存；地址线作为列地址时只用了10根列地址线(A9~A0)，也分为二组，由CAS信号控制锁存)。
每一个BANK由16384(214)个128×128的二维Cell阵列构成，由14根行地址线A13~A0选择，形成由228个Cell组成的三维立体阵列（16384×128×128），共有8个三维立体阵列(BANK)，由行地址线BA2~BA0选择，芯片内部阵列总计231个Cell。
行地址A13~A0每次选中所有BANK中的一个二维Cell阵列(128×128)，并由BA2~BA0选用其中的一个128×128Cell阵列。
选中的二维阵列由列地址A9~A3选中其中的一列(128Cell)，与FIFO读缓冲器或数据接口模块连接。若是读操作，读出到FIFO读缓冲器，再由列地址A2~A0控制每次输出16位；若是写操作，从128位输入接口模块选择16位写入。

## Slide 8: SWORD Onboard memory-DDR3
Memory Organization
  MT41J128M16JT×2 for 128M×32bit(512MB)
读写时序更复杂请查阅入册